## Slide 1
Durchführung der Wareneingangskontrolle
Weiterleitung der ungeprüften Ware in den Quarantänebereich zur Prüfung der Ausgangsstoffe (§ 16 Abs. 1 ApBetrO)
Durchführung der Prüfung zur Identifizierung des Ausgangsstoffs
Kapitel 2 Wareneingangskontrolle
Kontrolle des Lieferscheins (Vergleich mit Bestelldaten und Angaben auf dem
Gebinde)
Vorhandensein des Prüfzertifikats und ggf. des Sicherheitsdatenblatts (ggf.
Beschaffung online)
Sichtprüfung der Verpackung/Gebinde
Kontrolle und ggf. Dokumentation der Einhaltung spezieller Transportbedingungen
Bei Abweichungen Apotheker hinzuziehen
Kapitel 4.2 Prüfmethode
Prüfvorschrift auswählen
Ph. Eur., DAB oder andere Vorschriftensammlungen
Alternative Identifizierung von Ausgangsstoffen nach DAC/NRF
Ggf. Prüfanweisung des Herstellers
Nein
Ja
Kapitel 4.4 Identitätsprüfung (§§ 6, 11 ApBetrO)
Fachgerechte Entnahme von Teilmengen aus dem Behältnis
Beachtung der Arbeitsschutzmaßnahmen
Beachtung der Maßnahmen zum Produktschutz
Beachtung der Hygienemaßnahmen
Prüfung und Lagerung der Ausgangsstoffe
Stand der Revision: 09.05.2023
Kapitel 7.1 Erstellung des Prüfprotokolls in der Apotheke
Interne Prüfnummer festlegen
Prüfzertifikat aufkleben oder anheften
Ergebnis der Prüfung des Prüfzertifikates dokumentieren
Lagerungsbedingungen, Verwendbarkeitsfrist bzw. Nachprüfdatum festlegen
Ggf. Faktor zur Einwaagekorrektur vermerken
Prüfvorschrift, -methoden und -ergebnisse vermerken
Name des Prüfenden
Geeignete Kennzeichnung der geprüften Ware (§ 16 Abs. 1 ApBetrO)
Archivierung der Prüfprotokolle (§ 22 ApBetrO)
Monographie oder anerkanntes Prüfverfahren für den Ausgangsstoff vorhanden?
Prüfzertifikat vorhanden?
Prüfzertifikat valide?
Ersatz durch vorgeprüften Ausgangsstoff oder Komplettprüfung nach Vorgaben der Monographie bzw. dem anerkannten Prüfverfahren
Der Ausgangsstoff kann nicht verwendet werden.
Ggf. Komplettprüfung durchführen
Kapitel 4.1 Prüfzertifikat
Kontrolle des Prüfzertifikats
Erforderliche Angaben
Beurteilung der Eignung/Angemessenheit der eingesetzten Methode
Vergleich der Analysenwerte mit Soll-Werten der aktuellen Arzneibuchmonographie
Angabe über GMP-konforme Herstellung (bei Wirkstoffen)
Der Ausgangsstoff kann nicht verwendet werden. Eine Ausnahme ist nur im begründeten Einzelfall (Nutzen-Risiko-Abwägung) möglich.
Alternative Prüfvorschrift vorhanden?
Prüfung nach alternativer Prüfvorschrift DAC/NRF
Prüfung auf Identität gemäß Arzneibuchmonographie oder nach anderer Pharmakopöe
Entnahme von Teilmengen zur Prüfung
A
Nein
Nein
Ja
Ja
Ja
Nein
Kontrolle des Prüfzertifikats
Erstellung des Prüfprotokolls (§§ 6, 11 ApBetrO)

## Slide 2
Festlegung der Verwendbarkeitsfrist oder des Nachprüfdatums
Freigabe und Dokumentation der geprüften Ausgangsstoffe
Nachprüfung möglich?
Durchführung der Nachprüfung
Vernichtung der Ausgangsstoffe
Kapitel 7 Freigabe und Dokumentation
Bewertung der Ergebnisse
Datum und Unterschrift des Apothekers im Prüfprotokoll
Kapitel 8 Beschriftung und Kennzeichnung der Behältnisse
Gut lesbar und dauerhaft
Vorzugsweise in deutscher Sprache
Bezeichnung des Ausgangstoffes
Verfallsdatum, ggf. Verwendbarkeitsfrist oder Nachprüfdatum
Soweit mgl., Normdosierung, Höchstmenge oder
Richtkonzentration
Verwendungshinweise, z.B. vor Entnahme umschütteln
Bei Wirkstoffen Einwaagekorrekturfaktor(en)
Interne Prüfnummer
Lieferant/PZN
Lagertemperatur, besondere Lagerungsbedingungen
Gemäß GefStoffV, ggf. vereinfachte Kennzeichnung
Kapitel 11 Vernichtung
Sachgerechte/umweltgerechte Entsorgung (Entsorgungssysteme der Rezeptur und des Laboratoriums verwenden)
Nein
Ja
Ordnungsgemäße Kennzeichnung
Kapitel 9 Ordnungsgemäße Lagerung der Ausgangsstoffe
Lagerungsbedingungen (Hersteller, Ph. Eur., DAC/NRF)
Getrennte Lagerung von Ausgangsstoffen und Chemikalien
Dicht schließende Behältnisse
Vor Licht geschützt
Ggf. Trocknungsmittel verwenden
Ggf. unter Verschluss (§ 8 Abs. 7 GefStoffV)
Entnahme von Teilmengen zur Herstellung von Rezeptur- und Defekturarzneimitteln
Qualitätsmängel bei der Prüfung?
Kapitel 10 Nachprüfung
Verlängerung der Nutzungsdauer der Substanz unter
Berücksichtigung der Kosten/Nutzen-Relation
Keine Bezugnahme auf das Prüfzertifikat des Herstellers
Prüfung auf Konformität mit der aktuellen Arzneibuch-
Monographie
Prüfung der Parameter, die nach der Herstellung veränderbar
sind, wie z. B. pH-Wert, Aussehen, Trocknungsverlust, Wasser,
Gehalt, ggf. Identität
Immer individuelle Festlegung der Parameter im Einzelfall
Ja
Nein
Verweis auf Leitlinie zur Qualitätssicherung – Herstellung und Prüfung der nicht zur parenteralen Anwendung bestimmten Rezeptur- und Defekturarzneimittel
Fortsetzung
Qualitätsmängel bei der Prüfung?
Maßnahmen einleiten und Sperrung der Ware
Verfahren bei Qualitätsmängeln (§ 21 ApBetrO)
Mitteilung an die zuständige Behörde und
AMK
Dokumentation/Berichterstattung der
Qualitätsmängel unter Verwendung der
AMK-Berichtsbögen
Entscheidung über den Verbleib des Prüf-
musters nach Absprache mit zuständiger
Behörde und AMK
Verbleib nicht einwandfreier Ware im
Quarantänebereich bis zur endgültigen
Entscheidung
Dokumentation der Maßnahmen
Entscheidung über die Ware treffen
A
Ja
Verweis auf Leitlinie zur Qualitätssicherung - Risiken bei Arzneimitteln und Medizinprodukten – Maßnahmen in der Apotheke
Lagerung der Ausgangsstoffe
Verwendbarkeitsfrist bzw. Nachprüfdatum erreicht
Nein