## Slide 1
Sterilität erforderlich?
nein
Wasser für die Herstellung von Arzneimitteln und Medizinprodukten in Rezeptur und Defektur benötigt
Wasser als Ausgangsstoff zur Herstellung der Rezeptur- und Defekturarzneimittel und zur Rekonstitution
Stand der Revision: 23.11.2022
ja
Gewinnung von Gerei-nigtem Wasser als Bulk (Ph. Eur.)
Destillation
Ionenaustauscher und Nachbehandlung
B
ja
nein
ja
Gewinnung in der Apotheke?
Gewinnung in der Apotheke?
Bezug von in Behältnissen abgefülltem Sterilisiertem Wasser für Injektionszwecke (Ph. Eur.) als Fertigarzneimittel
Keine Prüfung erforderlich, Qualität durch die Zulassung gesichert
A
Verfahren nur unter bestimmten Bedingungen
Gewinnung und Inprozesskontrollen gemäß SOP
Dokumentation im Logbuch
nein
Bezug von in Behältnissen abgefülltem Gereinigtem Wasser (Ph. Eur.) als Ausgangsstoff mit Prüfzertifikat
Prüfung auf Identität
C

## Slide 2
Identität entspricht?
ja
Wasser verwerfen
In Behältnisse abgefülltes gereinigtes Wasser (Ph. Eur.) in Flaschen
B
ja
nein
Verwendbarkeitsfrist abgelaufen?
Kennzeichnung des Behältnisses mit Datum, Uhrzeit des Anbruchs und Verwendbarkeitsfrist
A
nein
Bag-in-box-System
Verwendbarkeit gemäß Hersteller-angaben und eigener Festlegung
C
Kennzeichnung des Behältnisses mit Stoffbe-zeichnung, Datum, Uhrzeit der Gewinnung und Verwendbarkeitsfrist
Wasser verwerfen; Meldung an die Behörde ggf. Ersatz durch Hersteller
Kennzeichnung des Behältnisses mit Datum, Uhrzeit des Anbruchs und Verwendbarkeitsfrist
Verwendung des Wassers in Rezeptur und Defektur Ent-nahme gemäß SOP
Lagerung
Kennzeichnung des Behältnisses mit Datum, Uhrzeit des Anbruchs und Verwendbarkeitsfrist
Verwendung des Wassers in Rezeptur und Defektur
Aufbewahrung bei 2-8°C im Kühlschrank
Ende des Arbeitstages?
ja
nein
Verwendung des Wassers in Rezeptur und Defektur
Verwendung des Wassers in Rezeptur und Defektur
Aufbewahrung bei 2-8°C im Kühlschrank
Aufbewahrung bei 2-8°C im Kühlschrank
Ende des Arbeitstages?
Ende des Arbeitstages?
nein
ja
ja
nein